## Slide 1: Perspectivas de la Seguridad Estructural en la Infraestructura física Educativa
Ponente: Marcos M. Chávez Instituto de Ingeniería, UNAM

## Slide 2: Contenido
Introducción
Evaluación postsísmica
Rehabilitación sísmica
Casos de estudio

## Slide 3: Introducción
México es un país con alta exposición a los fenómenos naturales como lo son los sismos y los huracanes.
Algunos ejemplos son los recientes sismos del 2017 en Tehuantepec y Axochiapan, 2022 en Coalcomán, y los huracanes Odile en 2014 y el de Acapulco en 2023.

## Slide 4: Regionalización sísmica de México

## Slide 5: Trayectorias típicas de ciclones en México
Trayectorias típicas de los ciclones tropicales en el mundo. Se indican las zonas ciclogénicas: (1) océano Atlántico, (2) océano Pacífico noreste, (3) océano Pacífico noroeste, (4) océano Índico norte, (5) océano Índico suroeste, (6) océano Pacífico suroeste y (7) océano Índico suroeste (figura tomada de la Guía de preparación del Departamento de Comercio de los EUA, Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera, NOAA)
Trayectorias de Odile (izquierda) y Otis (derecha)

## Slide 6: Evaluación de la seguridad estructural de la infraestructura física educativa
Para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar y de su infraestructura es indispensable evaluar la seguridad de la infraestructura educativa.
Cuando ocurre un sismo, la población demanda de las autoridades locales y federales información objetiva y confiable sobre la seguridad estructural de los edificios que utilizan.

## Slide 7
 | Sept 7 | Sept 19 | Total
Fallecimientos | 98 | 369 (228 CDMX) | 477
Vivienda – daño menor | NA | NA | >83 000
Vivienda – daño moderado | NA | NA | >46 100
Vivienda – por reconstruir | NA | NA | >50 000
Escuelas – daño menor | NA | NA | 12 788
Escuelas – daño moderado | 2 600 | 2 460 | 6 856
Escuelas – por reconstruir | 260 | 40 | 210
Salud | 100 instalaciones de tamaño diferente | 27 instalaciones de tamaño diferente | 130
Monumentos históricos | NA | NA | 2 000 +
Resumen del impacto Costo total – 2.5 mil millones de dólares, est. 2017 SHCP
19 854
180 000

## Slide 8
  Escuelas reportadas con daño ligero, moderado o severo:
A raíz de los sismos de septiembre de 2017
PGA (cm/s2)
Damage level (severe, moderate, low, no damage)
39% edificios en base de datos II-UNAM son por autoconstrucción – EVITAR LA AUTOCONSTRUCCIÓN.
  Mayor daño en estructuras anteriores a 1985
Mampostería 40%
Concreto, 1 piso 36%
Concreto, 2 pisos 64%
Acero 47%
  Por material de construcción:

## Slide 9
Escuelas tipo
Regional - mampostería
Urbana – concreto, 1 piso
Urbana – concreto, 2 pisos

## Slide 10
Desempeño = Función (diseño, construcción, mantenimiento…)
Cubo de tinacos dañado, armado corroido
Fisuras en losa de concreto armado
Exposición de aceros en trabes
Desprendimiento de concreto en plafones y grietas en trabes

## Slide 11
Tipos de daño
Daño en muros por tensión diagonal
Daño en contrafuertes

## Slide 12
Estructuras atípicas
4,911 estructuras escolares no corresponden a ningún prototipo de los definidos por el INIFED
Existe una gran variedad de este tipo de estructuras, desde inmuebles históricos hasta edificaciones construidas por los mismos padres de familia con prácticas constructivas de la zona.
Dada su alta variabilidad, se realizó una clasificación de acuerdo con el material correspondiente a su estructura principal de carga.
El mayor número de estructuras atípicas corresponde a estructuras de mampostería (1,854), seguidas por las por las de concreto (1,040), aquellas en las que el material estructural corresponde a otros tipos de materiales (960), y muy pocas de acero (118). Existen 939 estructuras de este tipo en las cuales no se identifica de ninguna manera el tipo de material estructural.

## Slide 13
Evaluación postsísmica

## Slide 14: Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa
Se dispone de un sistema de evaluación postsísmica que comprende tres niveles:
- Primer nivel (N1), Evaluación Rápida, identifica, de manera expedita y simple, las estructuras aparentemente seguras y las claramente inseguras (fase de emergencias).
- Segundo nivel (N2), Evaluación Intermedia, se realiza por un ingeniero estructural cuando haya dudas sobre la seguridad estructural derivadas de la Evaluación Rápida. Como resultado, se clasifica a las estructuras como seguras (“Uso Permitido”), potencialmente peligrosas (lo que implica “Acceso y Uso Restringidos”), o inseguras (o de “Acceso Prohibido”). Fase de recuperación.
- Tercer nivel (N3), Evaluación Profunda, se realiza por un ingeniero estructural, contratado por el propietario de la escuela, con objeto de estudiar la estructura con detalle (levantamiento minucioso del daño estructural y no estructural, la evaluación cuantitativa de la capacidad de la estructura dañada, el análisis de distintas estrategias y técnicas de rehabilitación, así como el diseño a detalle de las técnicas seleccionadas. La Evaluación Profunda se ejecuta en la fase de Reconstrucción.

## Slide 15
Evaluación postsísmica – Volumen 1: Metodología
Evaluación postsísmica – Volumen 2: Introducción al comportamiento sísmico de estructuras
Evaluación postsísmica. Manual de campo
Rehabilitación sísmica de la infraestructura educativa de México. Guía técnica.
Niveles 1 y 2
Nivel 3
Resumen Documentos

## Slide 16
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa de México. Volumen 1: Metodología
El propósito es describir la metodología de evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa de México, que permita definir el estado de su seguridad estructural.
Los procedimientos pretenden lograr uniformidad en la clasificación del daño de los edificios.
Contribuye a contar con un plan de inspecciones, así como a dar elementos para que el sistema cuente con la capacidad de respuesta y se pueda comunicar el resultado de la inspección a la comunidad educativa de la mejor manera.
N1: la metodología requiere que se haga un levantamiento somero de la estructura.
N2: levantamiento para evaluar, en campo o en gabinete, la seguridad estructural del edificio. A partir de este resultado, las autoridades y los propietarios de las escuelas estarán en condiciones de decidir sobre su reparación, reforzamiento/rigidización, o incluso su demolición y reemplazo.
Descripción

## Slide 17
Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Notación
Capítulo 4. Procedimientos generales para la evaluación post sísmica de la infraestructura física educativa
Capítulo 5. Método de evaluación rápida
Capítulo 3. Descripción de los daños por sismo más usuales
Prefacio
Capítulo 6. Método de evaluación intermedia
Capítulo 7. Inspección de estructuras de mampostería
Capítulo 8. Inspección de estructuras de concreto
Capítulo 10. Inspección de peligros geotécnicos
Capítulo 11. Inspección de peligros no estructurales
Capítulo 13. Comportamiento humano tras los sismos
Capítulo 14. Seguridad en campo
Capítulo 15. Guía informativa para la comunidad educativa
Capítulo 9. Inspección de estructuras de acero
Capítulo 14. Inspección cuando existen materiales peligrosos
Glosario, referencias, Anexo 1 (Avisos), Anexo 2 (Formatos de Evaluación)
Evaluación postsísmica… Volumen 1: Metodología

## Slide 19
Resultado de la evaluación
Aviso de seguridad estructural y uso del edificio

## Slide 20: Procedimiento general
Edificio existente de
marcos de concreto reforzado
1. Aproximación de la configuración de la deformada del edificio examinado durante su respuesta máxima elástica. Identificación del entrepiso crítico
2. Identificación del mecanismo de falla predominante de las columnas. Cálculo de la relaciones de resistencia límites
3. Cálculo de la distorsión demandada y crítica que el entrepiso puede tolerar antes de la falla
Metodología de Evaluación Intermedia (MEI)
Notes: Revisar el título arriba a la derecha, que tiene dos tipos de letra y homologar en toda la presentación.

## Slide 21
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa después de un sismo. Manual de campo
Su objetivo es apoyar a las autoridades encargadas de la infraestructura física educativa y de protección civil, así como a otros grupos de interés, en la aplicación de una evaluación postsísmica de escuelas, durante una emergencia o un desastre.
Comprende la evaluación de las escuelas durante la fase de Auxilio, una vez que el Sistema Nacional de Protección Civil ha hecho la Declaratoria de Emergencia o Desastre correspondiente.
Se debe usar como una referencia en el sitio de la evaluación.
Descripción

## Slide 22
Capítulo 1. Objetivos y alcance
Capítulo 2. Preparación para la inspección – seguridad personal y de la brigada
Capítulo 5. Evaluación Rápida
Capítulo 4. Visión general de la evaluación post sísmica de la infraestructura física educativa
Capítulo 3. ¿Qué se requiere en campo?
Capítulo 6. Evaluación Intermedia
Prefacio
Capítulo 7. Instrucciones para el llenado de Formatos de Evaluación
Capítulo 8. Inspección de edificios de mampostería, concreto y acero
Capítulo 9. Inspección de peligros de origen geotécnico
Capítulo 11. El aspecto humano de la evaluación post sísmica
Capítulo 12. Procedimientos básicos de los primeros auxilios
Capítulo 13. Referencias
Capítulo 10. Inspección de elementos no estructurales
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa después de un sismo. Manual de campo

## Slide 24
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa de México. Volumen 2: Introducción al comportamiento sísmico de estructuras para fines de evaluación
Documento complementario al Volumen 1.
El objetivo es que los evaluadores cuenten con conocimientos uniformes, de modo que la inspección de un mismo edificio ejecutada por evaluadores distintos, conduzca a resultados iguales.
Se explican los atributos de una estructura que son determinantes en su respuesta ante un sismo: resistencia, rigidez, capacidad de deformación inelástica y amortiguamiento.
Se discuten los efectos adversos de malas prácticas de proyecto arquitectónico, diseño y construcción.
Descripción

## Slide 25
Se describen los principales impactos del deterioro de los materiales en la respuesta a sismo.
Se presentan los modos de comportamiento y de falla más frecuentes en estructuras de mampostería, concreto y acero.
Se explican los conceptos básicos del desarrollo de peligros de origen geotécnico y geológico (inestabilidad de laderas, asentamientos, agrietamiento, etc.)
Figuras y fotografías.
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa de México. Volumen 2: Introducción al comportamiento sísmico de estructuras para fines de evaluación
Descripción

## Slide 26
Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Notación
Capítulo 4. Características adversas de diseño arquitectónico y estructural, y de construcción
Capítulo 5. Deterioro de los elementos estructurales y su efecto en la respuesta ante sismo
Capítulo 3. Atributos generales de las estructuras
Prefacio
Capítulo 7. Comportamiento de estructuras de concreto
Capítulo 8. Comportamiento de estructuras de acero
Capítulo 6. Comportamiento de estructuras de mampostería
Capítulo 9. Marcos de concreto o acero con muros diafragma
Capítulo 10. Peligros de índole geotécnico más frecuentes
Glosario y referencias
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa de México. Volumen 2…

## Slide 28
Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa

## Slide 29
Propósito de una rehabilitación estructural
    Una Rehabilitación Estructural se realiza para tratar de mejorar o corregir las condiciones de resistencia y rigidez de una edificación para que se mantenga funcionando con cierto nivel de seguridad.

## Slide 30: Del propósito de la rehabilitación estructural de un edificio
Inicio:
Evaluación del edificio ( evaluación estructural).
Identificar y cuantificar las debilidades potenciales.
Propuestas de rehabilitación, deben:
Corregir, de manera global, estas debilidades (ser factibles).
Ser viables y amortizables económicamente.
Si es el caso, no modificar la función ni uso.
Ser consistentes con la estética y apariencia.
Proporcionar confianza y seguridad a los habitantes, usuarios y propietarios.

## Slide 31: Etapas de evaluación
1. Investigación de las características y condición de la estructura
2. Determinar causas del daño, deterioro y/o deficiencias
3. Selección de soluciones de rehabilitación
4. Desarrollo de estrategias de rehabilitación

## Slide 32
1. Investigación
Entender cuál fue la idea del ingeniero al diseñar la estructura original.
Planos estructurales.
Memorias de cálculo.
Condiciones reales vs. planos (si existen).
Tipo y nivel de daño (sismo o por otras razones).
Consecuencias del tipo y nivel de daño para todo el edificio.
2. Evaluación
Rigideces (vertical, lateral).
Resistencia.
Ductilidad.
Desempeño.
      Identificación de deficiencias.
Decisión de rehabilitar.

## Slide 33
3. Criterios de evaluación
Reglamento vigente.
Reglamento antiguo.
Proveer ductilidad.
Eliminar “puntos débiles”.
Consistente con el nivel de desempeño acordado o impuesto.
4. Esquemas de rehabilitación
Desarrollar varias opciones.
    Explotar la creatividad.
Corregir deficiencias.
No crear nuevos “puntos débiles”.
Revisar la compatibilidad de funcionamiento.
Seleccionar el esquema en función del costo.

## Slide 34
5. Ejecución
Planos claros y completos.
Inspección del diseñador.
Entrenamiento de obreros, especialmente en caso de técnicas especializadas.
Aseguramiento de la calidad.

## Slide 35: Aspectos de evaluación
Degradación de materiales
Pérdida de por corrosión
Pérdida de 𝐴_𝑠 por corrosión
Refuerzo ausente o mal colocado
Eventos como sismos o incendios
Asentamientos diferenciales y/o Inclinaciones
Zonas afectadas por grietas en el subsuelo
Degradación de materiales
Refuerzo ausente o mal colocado
Eventos como sismos o incendios
Asentamientos diferenciales y/o Inclinaciones
Zonas afectadas por grietas en el subsuelo

## Slide 36: Filosofía de una rehabilitación
Incrementar la resistencia.
Aumentar la rigidez.
Incrementar la capacidad de deformación inelástica.
Controlar la respuesta (con medios pasivos o activos).
Mejorar la configuración estructural.
Reducir la masa reactiva.
Debilitar la estructura localmente para cambiar el modo de falla.
Combinaciones

## Slide 37: Respuesta sísmica controlada por cuatro atributos
        Resistencia.
        Rigidez.
        Capacidad de deformación inelástica (ductilidad).
        Amortiguamiento.
      De su equilibrio en una rehabilitación dependerá la calidad del desempeño futuro.
Capacidad estructural

## Slide 38: Otros atributos
      Costos.
      Reparabilidad tras sismos.
      Recuperación de la funcionalidad (hacia comunidades resilientes).
      Construcción sin evacuación.
      Mínimo tiempo de diseño.
      Mínimo tiempo de construcción.
      Costo y complejidad para su mantenimiento.

## Slide 39: Estrategias de rehabilitación
  Modificación de componentes estructurales.
  Eliminación o mitigación de irregularidades o discontinuidades existentes.
  Rigidización global de la estructura.
  Reforzamiento global de la estructura.
  Eliminación o corrección de problemas causados por la interacción entre edificios.
  Reducción de la masa reactiva.
  Adición de elementos de control de la respuesta.

## Slide 40: Objetivos y meta del desempeño de un edificio rehabilitado
Recuperar elementos dañados
Incrementar/ mejorar capacidad estructural
Objetivos
Recuperar
Mejorar
Reducir
Metas
Reparar
Reforzar
Incrementar capacidad de deformación
Simetría, irregularidades
Aumentar disipación energía
Masa
Aislar base
Actividad

## Slide 41: Diagrama de flujo de una rehabilitación
Inicio
Evaluación
Fin
Selección
Métodos convencionales
- Reforzamiento
- Mejor ductilidad
- Corregir estructuración
Métodos “nuevos”
- Aislamiento

## Slide 42: Daño y deterioro
Levantamiento
Registro
Clasificación
Fotografías
Retiro de acabados
Ubicación y extensión:
Grietas
Aplastamientos, desconchamientos y desprendimientos
Barras de refuerzo pandeado
Fracturas de soldaduras
Pandeo local o global de elementos
N-Rehabilitación

## Slide 43: Propiedades de elementos y componentes
Determinar
Determinar 𝑓_𝑐^′,𝐸_𝑐,𝑓_𝑦,𝐹_𝑦
Planos y memorias
Datos históricos
Ensayos físicos
Planos y memorias
Datos históricos
Ensayos físicos

## Slide 44: Propiedades de elementos y componentes
NO se deben usar métodos no destructivos para determinar propiedades mecánicas solo para fines cuantitativos

## Slide 45: Tomografía ultrasónica

## Slide 46: Propiedades de elementos y componentes
Época | Cimentaciones | Vigas | Losas | Columnas | Muros
1900-1987 | 20 (200) | 20 (200) | 20 (200) | 20 (200) | 20 (200)
1987-fecha | 25 (250) | 25 (250) | 25 (250) | 25 (250) | 25 (250)
Época |  |  |  |  | 
1900-1987 | 20 (200) | 20 (200) | 20 (200) | 20 (200) | 20 (200)
1987-fecha | 25 (250) | 25 (250) | 25 (250) | 25 (250) | 25 (250)
Concreto
Son aplicables a menos que el deterioro haya afectado su desempeño

## Slide 47: Sistemas estructurales
Concreto

## Slide 48: Modos de comportamiento
Concreto
Vigas
Flexión-tensión diagonal
Tensión diagonal pura
Flexión-compresión diagonal
Unión viga-columna
Cortante

## Slide 49: Daños en prototipos
Prototipos de concreto | Fotografía de prototipos CAPFCE/INIFED | Modo de comportamiento
Urbanas de concreto: U1C, U2C y U3C |  | - Tensión diagonal en vigas. - Tensión diagonal en columnas, en especial por efecto de “columna corta”. - Tensión diagonal en muros diafragma de mampostería. - Flexión fuera del plano de muros y pretiles.
Concreto

## Slide 50
Recomendaciones
Concreto
Encamisar los elementos de los marcos resistentes a momento
Añadir muros de concreto
Sustituir, añadir o encamisar muros diafragma de mampostería existentes
Añadir contraventeos metálicos
Separar y recortar pretiles de mampostería adyacentes al marco
Añadir sistemas de protección pasiva

## Slide 51: Recomendaciones
Acero
Encamisar los elementos de los marcos resistentes a momento
Añadir muros de concreto
Sustituir, añadir o encamisar muros diafragma de mampostería existentes
Añadir contraventeos metálicos
Separar y recortar pretiles de mampostería adyacentes al marco
Añadir sistemas de protección pasiva

## Slide 52: Recomendaciones
Mampostería
Añadir muros (de mampostería o de concreto)
Encamisar muros de mampostería existentes (con mallas de alambre soldado y concreto o mortero)
Añadir contrafuertes externos de concreto

## Slide 53: Encamisado de vigas, columnas o nudos con concreto
Incrementa la capacidad de deformación y resistencia y rigidez.
Consiste en añadir una capa de concreto alrededor de elementos existentes.

## Slide 54: Encamisado de vigas
Encamisado de cuatro caras encima de la losa
Encamisado de cuatro caras a nivel de losa
Encamisado de tres caras en forma de U

## Slide 55: Consideraciones de diseño de vigas encamisadas con concreto reforzado
Refuerzo longitudinal no continuo para incrementar la resistencia a cortante y la capacidad de deformación.
Refuerzo longitudinal continuo para incrementar la resistencia a flexión, cortante y la capacidad de deformación inelástica.
Espesor mínimo de la camisa: 80 mm.
Diámetro mínimo del refuerzo longitudinal: 12.7 mm (no. 4).
Diámetro mínimo del refuerzo transversal: 9.5 mm (no. 3).
Concreto nuevo con fc’ = 250 kg/cm2 (25 MPa) o 50 kg/cm2 (5 MPa) mayor que la del concreto existente.

## Slide 56: Encamisado de columnas
Posibles configuraciones de encamisados de columnas

## Slide 57: Encamisado de columnas
Posibles configuraciones de encamisados de columnas

## Slide 58: Consideraciones de diseño de columnas encamisadas con concreto reforzado
Refuerzo longitudinal no continuo para incrementar la resistencia a cortante y la capacidad de deformación.
Refuerzo longitudinal continuo (desde la cimentación hasta el último piso por rehabilitar), para incrementar la resistencia a flexocompresión, cortante y la capacidad de deformación inelástica.
Espesor mínimo de la camisa: 100 mm.
Diámetro mínimo del refuerzo longitudinal: 15.8 mm (no. 5).
Diámetro mínimo del refuerzo transversal: 9.5 mm (no. 3).
Concreto nuevo con fc’ = 250 kg/cm2 (25 MPa) o 50 kg/cm2 (5 MPa) mayor que la del concreto existente.

## Slide 59: Consideraciones de diseño de nudos encamisadas con concreto reforzado
Se deben encamisar los nudos si:
      Se encamisan las columnas y vigas del marco existente.
      Se encamisan las columnas, de manera continua, en la altura del edificio.
En la revisión a fuerza cortante se usan los anchos de los elementos encamisados.

## Slide 60: Consideraciones constructivas
Escarificación NO adecuada
Escarificación adecuada

## Slide 61: Consideraciones constructivas
Estribos con ganchos a 90°
Estribos con ganchos a 135°

## Slide 62: Consideraciones constructivas
Estribos armados con dos piezas y con ganchos a 135°

## Slide 63: Consideraciones constructivas
Ejemplo de cimbra de columna encamisada para facilitar la salida de aire del concreto

## Slide 64: Obligaciones y responsabilidades del constructor
El Constructor es responsable de construir y ejecutar el proyecto de la rehabilitación de conformidad con el proyecto ejecutivo.
El Constructor tendrá la obligación de facilitar y proveer los recursos y acceso para la supervisión, las pruebas de materiales, las pruebas de carga, y el aseguramiento de la calidad.
Cumplir con los requisitos específicos de apuntalamiento y arriostramiento.
Cumplir con los requisitos específicos de supervisión, ensaye, construcción y aseguramiento de la calidad.

## Slide 65: Apuntalamiento y arriostramiento
Especificar qué partes de la obra requieren apuntalamiento y/o arriostramiento.
Considerar cargas de diseño y límites de desplazamiento.
  Considerar condiciones actuales y durante la construcción
  Impacto del apuntalamiento y/o arriostramiento en la estructura
  Efectos de compatibilidad de deformaciones
  Estabilidad estructural
  Efectos de daño y deterioro
El diseño realizado por un proyectista especializado en el tema.
Cargas laterales para el diseño.
Rigidez vertical y lateral será suficiente para que los desplazamientos laterales y verticales no excedan los valores establecidos por el proyectista.

## Slide 66: Alcance de la supervisión
Tipo, calidad y ubicación de los materiales usados en la rehabilitación.
Proceso de cimbrado, descimbrado y apuntalamiento.
Demolición del concreto y preparación de la superficie del concreto y de las barras de refuerzo.
Colocación del refuerzo, anclas y conectores.
Mezclado, colocación, compactación y curado de materiales de rehabilitación.
Secuencia de construcción y conexión de nuevos elementos.
Instalación y ensaye de anclas y conectores post-instalados.
Tensado de cables.
Revisión e informe de cargas de construcción sobre pisos, vigas, columnas y muros.
Evaluación general de la obra.

## Slide 67
Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México. Guía técnica.
Portada

## Slide 68
Extensión de 283 páginas (incluye más de 200 figuras).
Se contó con la asesoría y la revisión de expertos en el campo de la ingeniería estructural, tanto del ámbito académico como de la práctica profesional, incluidos tres colaboradores del INIFED.
Formato vertical en tamaño carta, a color.
Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México. Guía técnica.
Características

## Slide 69: Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México. Guía técnica.
Su objetivo es proveer reglas técnicamente sólidas para rehabilitar edificios escolares ante sismos.
Incluye requisitos mínimos para la evaluación, análisis, diseño, construcción y aseguramiento de la calidad de la rehabilitación de edificios existentes.
Aplicable a edificios escolares construidos, o no, con planos y especificaciones del CAPFCE o del INIFED.
De observancia obligatoria para la rehabilitación de escuelas públicas y privadas.
Complementaria de la Norma Mexicana para la Seguridad de la Infraestructura Física Educativa (NMX-R-079-SCFI-2015), del reglamento local y de sus NTC, así como del Manual de Obras Civiles de la CFE.
Descripción

## Slide 70
¿A quién va dirigida?
Nivel y Fase | Brigadas | Objetivos | Duración | Responsable
Nivel 3: Evaluación Profunda Fase: Reconstrucción (semanas y meses después del sismo) | Ingenieros estructurales Ingenieros geotecnistas / geólogos | Investigación detallada Implica la evaluación numérica Diseño de la rehabilitación temporal y permanente Planos de construcción | Una semana o más | Propietario del inmueble
“Dirigida a los proyectistas, constructores, Directores, Corresponsables y propietarios, responsables de evaluar, analizar, diseñar, construir, revisar y supervisar el proceso de rehabilitación de un edificio escolar, así como de mantener y operar el inmueble en adecuadas condiciones”.

## Slide 71: ¿Cómo usar la Guía?

## Slide 72: Contenido GT-R IE CDMX
Cap. 1
Consideraciones generales
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Evaluación y análisis estructural
Cap. 5
Diseño
Cap. 6
Cap. 7
Durabilidad
Cap. 8
Construcción
Cap. 9
Aseguramiento de la calidad
Requisitos generales
Cargas, FC, FR
Técnicas de rehabilitación
6.1
6.2
6.3
Reparación de grietas
Alcance
Reparación local
6.4
6.5
Reemplazo de elementos
6.6
Conexión de elementos
6.7
Encamisado con concreto
6.8
Encamisado con acero
6.9
Encamisado con CPRF
6.10
Encamisado muros de mampostería
6.11
Adición de muros de concreto
6.12
Adición de contraventeos de acero
Adición de cables postensados
6.13
Adición de muros diafragma
6.14
Separación de pretiles
6.15
Sistemas de protección pasiva
6.16
Cimentación
Demandas de R, K y Δ
Descripción
Req. análisis
Deficiencia por corregir
Req. diseño
Req. construcción
Req. supervisión y aseguramiento de la calidad

## Slide 73: Informe y proyecto ejecutivo
Informe
Proyecto ejecutivo
Descripción de la estructura original y de sus modificaciones.
Historia de reparaciones y/o reforzamientos anteriores.
Descripción y documentación del daño y su clasificación (N-Rehabilitación).
Descripción y documentación de las condiciones peligrosas.
Criterios de evaluación y resultados.
Condiciones y detalles de la rehabilitación propuesta.
Requisitos de materiales usados en la rehabilitación.
Identificación de elementos o partes por ser apuntalados y/o arriostrados.
Aseguramiento y control de la calidad de materiales y de la rehabilitación.
Periodicidad, tipo y nivel de revisión de la rehabilitación.
Instrucciones para el mantenimiento de la estructura.
Hipótesis de diseño, requisitos de construcción y propiedades de materiales.
Detalles sobre la reparación y reforzamiento y de preparación de la estructura existente, incluyendo a la cimentación.
Magnitud y ubicación de fuerzas de presfuerzo.
Anclaje y longitud de desarrollo del refuerzo.
Tipo y ubicación de anclas y conectores.
Número, tamaño, refuerzo y detalles de pilotes, pilas o micropilotes.
Detalle de conexiones entre elementos y componentes existentes con los nuevos o rehabilitados.
Criterios y detallado de apuntalamiento y arriostramiento.
Procedimiento constructivo por etapas claro y preciso.

## Slide 74
CASOS DE APLICACIÓN

## Slide 75
Escuelas visitadas
No | Escuela | Cuerpos revisados
1 | EVA | 1
2 | EIA | 2
3 | EBB | 1
4 | ECA | 1
5 | EXB | 1
No | Escuela | Cuerpos revisados
6 | EXA | 1
7 | ETA | 2
8 | MCD | 2
9 | EBA | 1

## Slide 76
Daños observados
    La mayor parte de los planteles visitados no presentan daños estructurales significativos. Los daños más comunes fueron:
    Fisuración horizontal y vertical en los bordes de los muros de mampostería por movimiento fuera del plano
    Problemas de corrosión del acero de refuerzo
    Fisuración del concreto debido a problemas durante el colado
    Baja calidad durante los trabajos de rehabilitación.
    Problemas de humedad

## Slide 77
Levantamiento geométrico con escáner tipo lídar de los edificios seleccionados
EBA
MCD
EXA
ETA
ECA
EIA
EVA
EXB

## Slide 78
Obtención de modelos tridimensionales y plantas arquitectónicas de los edificios

## Slide 79
Estimación de armados de acero de refuerzo de elementos de concreto reforzado
Elaboración de cartillas de este tipo para armados de columnas, trabes y muros seleccionados por cada nivel de un edificio

## Slide 80
Extracción de núcleos de concreto y obtención de resistencia de compresión, módulo de elasticidad y peso volumétrico
    Obtención de 6 a 8 núcleos por nivel de construcción de acuerdo con la norma NMX-C-169-ONNCCE
    El diámetro de los núcleos fue de 0.05 m
    Previo a la extracción de los núcleos fue localizado el acero de refuerzo con pachómetro. Después, se midió la velocidad de pulso ultrasónico de los elementos de concreto seleccionados
    A cada núcleo le fue medida su velocidad de pulso ultrasónico NMX-C-275-ONNCCE
    La determinación de las resistencias se obtuvo de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE y NMX-C-128-ONNCCE

## Slide 81
Extracción de núcleos de concreto y obtención de resistencia de compresión, módulo de elasticidad y peso volumétrico
ESCUELA | Construcción del concreto | ρ [kg/m3] | fcc [kg/cm2] | Ec o Ec (fcc-σ) [kg/cm2] | Ecc [kg/cm2] | Ecc/(fc)1/2
MCD | Antes de 1985 | 1,998 | 271 | 131,716 | 129,482 | 7,583
 | Después de 1985 | 1,922 | 193 | 111,022 | - | 
EIA (C1) | Después de 1985 | 1,795 | 208 | 115,395 | 98,046 | 6,564
EIA (C2) |  | 1,778 | 200 | 113,034 | 72,069 | 4,901
EXA | Antes de 1985 | 2,092 | 291 | 136,569 | 136,054 | 9,533
 | Después de 1985 | 1,935 | 237 | 123,097 | 126,181 | 6,887
EXB | Antes de 1985 | 1,908 | 253 | 127,136 | 116,511 | 6,805
 | Después de 1985 | 2,035 | 220 | 118,537 | - | 
EBA | Antes de 1985 | 1,872 | 216 | 117,559 | 101,027 | 6,737
 | Después de 1985 | 1,821 | 165 | 102,782 | 93,860 | 7,738
ETA | Después de 1985 | 1,991 | 265 | 130,176 | 121,251 | 6,738
    Los valores reportados fueron calculados como el valor promedio menos la desviación estándar
    Se considera un concreto clase 2. El valor Ec se puede estimar con:
    Ec=8000
    Con esta expresión se aproxima adecuadamente el Ec al Ecc medido en laboratorio

## Slide 82
Pruebas de vibración ambiental

## Slide 83
Curvas de capacidad de EI5 y EI5R, dirección X
Chart: Curva de capacidad
| 1.9049999999999999E-9 | 0.16059999999999999 | 0.2409 | 0.71220000000000006 | 0.84860000000000002 | 0.87760000000000005 | 0.8921 | 0.90300000000000002 | 0.90369999999999995 | 0.91820000000000002 | 0.97340000000000004 | 0.9758
U1-C Rehabilitada (Planos 1981) | 0 | 290173.34 | 399135.71 | 465907.73 | 480230.47 | 492787.29 | 479587.78 | 478420.15 | 478302.09 | 479808.17 | 490138.04 | 490888.27
U1-C (Planos 1981) | 0 | 13068.07 | 26136.15 | 39204.22 | 52272.29 | 65340.36 | 78408.43 | 91476.5 | 104544.57 | 117612.63 | 122905.27 | 128821.06 | 134444.61 | 137966.56 | 141488.51 | 145010.46 | 148532.41 | 151916.87 | 151935.58 | 152063.62 | 152443.24 | 152822.94 | 153202.72 | 153582.57 | 153962.5 | 154342.5 | 154722.57 | 155102.72 | 155482.95 | 155863.25 | 156098.03 | 156098.02 | 156098.02 | 156098.03 | 156098.03 | 156098.03 | 156098.03
MODELO U1-C (PLANOS 1981)
REFORZADA CON MUROS DE CONCRETO
ACI 369

## Slide 84: Comentarios finales
Es importante implementar un programa de evaluación y de rehabilitación estructural.
Realizar adecuadas labores de supervisión para que la cosas se hagan como se indican en el proyecto.
Abandonar cualquier idea de autoconstrucción de escuelas, muchas de ellas no tienen las características para resistir los sismos. Es indispene

## Slide 85
Volteo de muros longitudinales
Volteo de muros por falta de elementos que restrinjan los desplazamientos fuera del plano
Sismo Coalcomán, México. Mw 7.7
19 de septiembre de 2022.

## Slide 86: Modificaciones del sistema estructural
Corte de la columna de hormigón reforzado para la colocación de la pizarra
Sismo Coalcomán, México. Mw 7.7
19 de septiembre de 2022.

## Slide 87: Taponamiento de aberturas con muros de mampostería
Sismo Coalcomán, México. Mw 7.7
19 de septiembre de 2022.

## Slide 88
Castillo con una sola barra de refuerzo
Mampostería de mala calidad
Muro original

## Slide 89: Caída de plafones por deficientes elementos de sujeción
Sismo Coalcomán, México. Mw 7.7
19 de septiembre de 2022.
Elementos de sujeción insuficientes

## Slide 90
https://www.resilienciasismica.unam.mx/normas_guias.html

## Slide 91
¿Preguntas?